## Slide 1: ΕΠΛ 003: ΕπιστΗμη της ΠληροφορικΗς και ΠληροφορικΑ ΣυστΗματα
Υλικό (Hardware)/Δομή του υπολογιστή
Δρ. Κουζαπάς Δημήτριος
Πανεπιστήμιο Κύπρου - Τμήμα Πληροφορικής

## Slide 2: Υπολογιστικά συστήματα: Στρώματα
Επικοινωνία
Εφαρμογές
Προγραμματισμός
Λειτουργικό Σύστημα
Υλικό
Δεδομένα

## Slide 3: Στόχοι
Να περιγράψουμε τη λειτουργία και τις βασικές Μονάδες από τις οποίες αποτελείται ο Υπολογιστής.
Να περιγράψουμε από τι αποτελείται και πώς λειτουργεί η Κεντρική Μονάδα Επεξεργασίας του Υπολογιστή.
Να περιγράψουμε τη χρησιμότητα της κάθε Μονάδας καθώς και πώς γίνεται η επικοινωνία μεταξύ τους.
Να περιγράψουμε πώς οργανώνεται και πώς προσπελάζεται η Κύρια Μνήμη του Υπολογιστή.
Να περιγράψουμε τα στάδια του “Κύκλου Μηχανής”.
Να περιγράψουμε τα βασικά είδη και χαρακτηριστικά των συσκευών Δευτερεύουσας Μνήμης.
Να αναφέρουμε τις κυριότερες Συσκευές Εισόδου και Συσκευές Εξόδου.

## Slide 4: Πως Λειτουργούν οι Υπολογιστές; (4 βήματα)
Βήμα 1: Είσοδος Δεδομένων και Εντολών
  Η επικοινωνία του Χρήστη με τον Υπολογιστή γίνεται με τις Μονάδες Εισόδου. Μέσω των Μονάδων Εισόδου δίνουμε Εντολές ή εισάγουμε Δεδομένα στον Υπολογιστή.
Οι Εντολές και τα Δεδομένα που εισάγουμε αποθηκεύονται στις Μονάδες Μνήμης.
  Κύρια Μνήμη (RAM): Εδώ γίνεται προσωρινή αποθήκευση των εντολών και των δεδομένων. Τα δεδομένα και οι εντολές που θα εκτελέσει ο Υπολογιστής πρέπει να βρίσκονται στην Κύρια Μνήμη (RAM)!
  Δευτερεύουσα Μνήμη (Σκληρός Δίσκος): Εδώ γίνεται μόνιμη αποθήκευση των εντολών και των δεδομένων. Για να μπορέσει όμως ο Υπολογιστής να εκτελέσει αυτές εντολές πρέπει να τις αντιγράψει στην Κύρια Μνήμη (RAM).
Κύριες Μονάδες Εισόδου είναι το Πληκτρολόγιο, το Ποντίκι, ο Σαρωτής, το Μικρόφωνο, η Κάμερα, κτλ.

## Slide 5: Πως Λειτουργούν οι Υπολογιστές; (4 βήματα)
Κύρια μνήμη (RAM)
Μονάδες
Εισόδου
Συσκευές
Δευτερεύουσας
Μνήμης
Μόνιμη Αποθήκευση Εντολών/Δεδομένων
Μεταφορά Εντολών/Δεδομένων από έξω (το χρήστη) προς τον Η/Υ
Προσωρινή Αποθήκευση
Εντολών/Δεδομένων
Αρχιτεκτονική Υπολογιστή!
In Progress…

## Slide 6: Πως Λειτουργούν οι Υπολογιστές; (4 βήματα)
Βήμα 2: Επεξεργασία Δεδομένων και Εντολών
Οι Εντολές και τα Δεδομένα μεταφέρονται από την Κύρια Μνήμη στην Κεντρική Μονάδα Επεξεργασίας (KME) του Υπολογιστή, για Επεξεργασία και Υπολογισμούς!
  ΠΡΟΣΟΧΗ: Η ΚΜΕ μπορεί να εκτελεί ΜΟΝΟ ΜΙΑ ΕΝΤΟΛΗ κάθε φορά!
    Η Εντολή η οποία θα εκτελεστεί καθώς και τα Δεδομένα στα οποία θα εκτελεστεί η εντολή μεταφέρονται από την Κύρια Μνήμη στην ΚΜΕ.
    Όταν η εντολή εκτελεστεί τότε η ΚΜΕ ζητάει από την Κύρια Μνήμη την επόμενη εντολή που περιμένει να εκτελεστεί καθώς και τα καινούρια δεδομένα στα οποία θα εκτελεστεί η εντολή.

## Slide 7: Πως Λειτουργούν οι Υπολογιστές; (4 βήματα)
  Η KME αποτελείται από δύο Μονάδες:
Αριθμητική και Λογική Μονάδα (ΑΛΜ)
Μονάδα Ελέγχου (ΜΕ )
Αριθμητική
και Λογική
Μονάδα
R1
R2
R3
Αριθμητική και Λογική Μονάδα (ΑΛΜ):
Εκτελεί όλες τις Αριθμητικές και Λογικές πράξεις και κάνει όλους Υπολογισμούς
Τα δεδομένα και το αποτέλεσμα μιας αριθμητικής ή λογικής πράξης που εκτελεί, αποθηκεύονται στους Καταχωρητές – Registers (R1, R2, R3) που βρίσκονται εκεί.

## Slide 8: Πως Λειτουργούν οι Υπολογιστές; (4 βήματα)
Μονάδα Ελέγχου (ME):
Ελέγχει και Συντονίζει όλες τις λειτουργίες που εκτελούνται στον Υπολογιστή (Π.χ. , Ελέγχει με ποια σειρά θα εκτελεστούν οι εντολές, ποιά δεδομένα θα χρησιμοποιηθούν σε κάθε εντολή, από πού θα πάρει τα δεδομένα και πού θα αποθηκευτεί το αποτέλεσμα, κτλ.)!
  Περιέχει δύο Καταχωρητές:
    Καταχωρητής Εντολής – Instruction Register (IR): Περιέχει την εντολή που εκτελείται την τρέχουσα στιγμή και οδηγίες για την εκτέλεση της.
    Μετρητής Προγράμματος – Program Counter (PC): Δείχνει την επόμενη εντολή στην Κύρια Μνήμη που περιμένει να εκτελεστεί!
Μονάδα
Ελέγχου
IR
PC

## Slide 9: Πως Λειτουργούν οι Υπολογιστές; (4 βήματα)
Μονάδα Ελέγχου (ME):
Ελέγχει και Επικοινωνεί με όλες τις άλλες Μονάδες του Υπολογιστή:
  Αριθμητική και Λογική Μονάδα (Π.χ., Επικοινωνεί με την Αριθμητική και Λογική Μονάδα για να της πει τι πράξη να εκτελέσει, από πού θα πάρει τα δεδομένα και που να αποθηκεύσει το αποτέλεσμα)
  Μονάδες Μνήμης (Π.χ., Επικοινωνεί με την Κύρια Μνήμη για να ελέγξει ποια εντολή περιμένει στη σειρά για να εκτελεστεί, η για να γράψει κάτι σε αυτήν)
  Μονάδες Εισόδου (Π.χ., Επικοινωνεί με τις Μονάδες Εισόδου για να ελέγξει αν ο χρήστης θέλει να καταχωρήσει καινούριες Εντολές ή Δεδομένα)
  Μονάδες Εξόδου (Π.χ., Επικοινωνεί με την Οθόνη για να εκτυπωθεί το αποτέλεσμα και να το δει ο χρήστης)

## Slide 10: Πως Λειτουργούν οι Υπολογιστές; (4 βήματα)
Κύρια Μνήμη (RAM)
Μονάδες
Εισόδου
Συσκευές
Δευτερεύουσας
Μνήμης
Μόνιμη Αποθήκευση Εντολών/Δεδομένων
Μεταφορά Εντολών/Δεδομένων από έξω (το χρήστη) προς τον Η/Υ
Προσωρινή Αποθήκευση
Εντολών/Δεδομένων
ΚΜΕ
Αρχιτεκτονική Υπολογιστή!
In Progress…
Αριθμητική
και Λογική
Μονάδα
R1
R2
R3
Μονάδα
Ελέγχου
IR
PC

## Slide 11: Πως Λειτουργούν οι Υπολογιστές; (4 βήματα)
Βήμα 3: Αποθήκευση Αποτελεσμάτων
  Τα αποτελέσματα των υπολογισμών που προήλθαν από την Επεξεργασία των Εντολών και Δεδομένων αποθηκεύονται στις Μονάδες Μνήμης του Υπολογιστή για μετέπειτα χρήση.
  Κύρια Μνήμη (RAM)
  Δευτερεύουσα Μνήμη
  Οι πιο συνηθισμένες μονάδες αποθήκευσης Δευτερεύουσας Μνήμης είναι ο Σκληρός Δίσκος, το CD και το DVD, USB Flash Drives (ή Memory Sticks) κτλ.

## Slide 12: Πως Λειτουργούν οι Υπολογιστές; (4 βήματα)
Βήμα 4: Έξοδος Αποτελεσμάτων
  Μετά την επεξεργασία των εντολών και των δεδομένων από την ΚΜΕ, και την αποθήκευση των αποτελεσμάτων στις Μονάδες Μνήμης, η ΚΜΕ στέλνει τα αποτελέσματα για παρουσίαση στις Μονάδες Εξόδου.
    Π.χ., Στην Οθόνη εμφανίζονται πληροφορίες, στον Εκτυπωτή παράγονται εκτυπώσεις και τα Ηχεία παράγουν ήχους.
    Αυτές είναι και οι πιο συνηθισμένες Μονάδες Εξόδου.

## Slide 13: Πως Λειτουργούν οι Υπολογιστές; (4 βήματα)
Κύρια μνήμη (RAM)
Μονάδες
Εισόδου
Συσκευές
Δευτερεύουσας
Μνήμης
Μόνιμη Αποθήκευση Εντολών/Δεδομένων
Μεταφορά Εντολών/Δεδομένων από έξω (το χρήστη) προς τον Η/Υ
Προσωρινή Αποθήκευση
Εντολών/Δεδομένων
ΚΜΕ
Αρχιτεκτονική Υπολογιστή!
DONE!!! (Eckert-von Neumann)
Μονάδες
Εξόδου
Μεταφορά Αποτελεσμάτων
από τον Η/Υ προς τα έξω
Αριθμητική
και Λογική
Μονάδα
R1
R2
R3
Μονάδα
Ελέγχου
IR
PC

## Slide 14: Άνθρωπος σαν Υπολογιστής
Μυαλό (ΚΜΕ) + Μονάδες Μνήμης
(Κάποιοι κανόνες επεξεργασίας + Κάποια δεδομένα,
Βραχυπρόθεσμη μνήμη + Μακροπρόθεσμη μνήμη,
Υπολογισμοί, Σκέψεις, Λήψη Αποφάσεων, Εκτέλεση Αποφάσεων)
Πρόχειρο (Μνήμη για Υπολογισμούς)
(Κύρια Μνήμη, Οι πλήρης Εντολές + Δεδομένα + Αποτελέσματα)
Πώς λειτουργούμε όταν εκτελούμε μια συστηματική εργασία;
Αρχείο (Μνήμη)
(Δευτερεύουσα Μνήμη,
Μακροπρόθεσμη αποθήκευση)
Μονάδες Εισόδου
Μάτια (όραση, διάβασμα)
Αυτιά (ακοή) …….
Μονάδες Εξόδου
Στόμα (ομιλία)
Χέρια (γραφή) ……..

## Slide 15: Κεντρική Μονάδα Επεξεργασίας
Κύρια Μνήμη
Κεντρική
Μονάδα
Επεξεργασίας
Μονάδες
Εξόδου
Μονάδες
Εισόδου
Συσκευές
Δευτερεύουσας
Μνήμης

## Slide 16: Κεντρική Μονάδα Επεξεργασίας
  Η Κεντρική Μονάδα Επεξεργασίας (ΚΜΕ, Central Processing Unit, CPU) είναι ο «εγκέφαλος» του υπολογιστή.
  Ελέγχει και Συντονίζει όλες τις λειτουργίες που εκτελούνται στον Υπολογιστή.
  Ελέγχει και Επικοινωνεί με όλες τις άλλες Μονάδες του Υπολογιστή
  Εκτελεί όλες τις Αριθμητικές και Λογικές πράξεις και κάνει όλους Υπολογισμούς

## Slide 17: Κεντρική Μονάδα Επεξεργασίας
Η ΚΜΕ αποτελείται από δύο Υπό-Μονάδες:
Την Αριθμητική και Λογική Μονάδα (ΑΛΜ, Arithmetic and Logic Unit, ALU)
Τη Μονάδα Ελέγχου (ΜΕ, Control Unit, CU)
Καθεμιά τους περιέχει ένα μικρό πλήθος από Καταχωρητές!
ΑΛΜ: R1, R2, R3
ΜΕ: IR (Instruction Register,
Καταχωρητής Εντολής),
PC (Program Counter
Μετρητής Προγράμματος)
Καταχωρητής (Register): Τύπος πολύ μικρής αλλά πάρα πολύ γρήγορης μνήμης που βρίσκεται μέσα στην ΚΜΕ.
ΚΜΕ
Αριθμητική
και Λογική
Μονάδα
R1
R2
R3
Μονάδα
Ελέγχου
IR
PC

## Slide 18: ΚΜΕ: Αριθμητική και Λογική μονάδα
Η ΑΛΜ εκτελεί κάθε Αριθμητική πράξη (+, -, ÷, x) ή Λογική πράξη (ΑND, OR, NOT, …) που απαιτείται.
Όσα πρέπει να ξέρει κάθε φορά, της τα παρέχει η ΜΕ:
Ποια πράξη να εκτελέσει.
Από πού να πάρει τα δεδομένα.
Πού να αφήσει το αποτέλεσμα.
ΑΛΜ
R1
R2
R3
ΜΕ
IR
PC
2
3
1

## Slide 19: ΚΜΕ: Αριθμητική και Λογική μονάδα
Παράδειγμα:
Ποια πράξη να εκτελέσει.
Από πού να πάρει τα δεδομένα.
Πού να αφήσει το αποτέλεσμα.
ΑΛΜ
1010
1101
0011
R1
R2
R3
ΜΕ
ADD R1 R3 R2
……
IR
PC
R1 R3
+
---πρόσθεση (+)
---από τους R1 και R3
---στον R2
R2

## Slide 20: ΚΜΕ: Μονάδα Ελέγχου
Η ΜΕ είναι το οργανωτικό κέντρο του Η/Υ. Περιέχει δύο Καταχωρητές:
Τον Καταχωρητή Εντολής (Instruction Register, IR), που περιέχει την εντολή που εκτελείται αυτή τη στιγμή.
Τον Μετρητή Προγράμματος (Program Counter, PC), που περιέχει τη διεύθυνση (στην Κύρια Μνήμη) της εντολής που θα εκτελεστεί αμέσως μετά.
ΜΕ
ADD R1 R3 R2
0010
IR
PC

## Slide 21: ΚΜΕ: Μονάδα Ελέγχου
Η ΜΕ ορίζει ποιες πράξεις/εντολές θα εκτελεστούν & συντονίζει τις άλλες Μονάδες του Η/Υ ώστε να εκτελεστούν αυτές οι πράξεις/εντολές. Σε κάθε βήμα:
  Η ΜΕ ζητάει από τη Κύρια Μνήμη την εντολή που «λέει» ο PC.
  Η εντολή καταφθάνει στον IR.
  Η ΜΕ στέλνει στην ΑΛΜ, οδηγίες για το τι πρέπει να κάνει, από πού θα πάρει τα δεδομένα και που να αποθηκεύσει το αποτέλεσμα.
  Επικοινωνεί με τις Μονάδες Εισόδου (π.χ., αν χρειάζεται ο χρήστης να δώσει Δεδομένα), τις Μονάδες Εξόδου (π.χ., αν χρειάζεται να εκτυπωθεί κάτι στην οθόνη) και την Κύρια Μνήμη (π.χ., αν χρειάζεται να αποθηκευτούν τα αποτελέσματα της πράξης)
  Η ΜΕ αυξάνει τον PC κατά 1
ΜΕ
ADD R1 R3 R2
0010
IR
PC
?
ΑΛΜ
R1
R2
R3
R1 R3
+
R2
Κύρια Μνήμη
0011

## Slide 22: Κύρια Μνήμη
Κύρια Μνήμη
Κεντρική
Μονάδα
Επεξεργασίας
Συσκευές
Εξόδου
Συσκευές
Εισόδου
Συσκευές
Δευτερεύουσας
Μνήμης

## Slide 23: Κύρια Μνήμη: RAM
  Η Κύρια Μνήμη αναφέρεται και ως RAM (Random-Access Memory, Μνήμη Τυχαίας Προσπέλασης), γιατί επιτρέπει να προσπελάζουμε τις λέξεις της με οποιαδήποτε σειρά.
  Αυτό γιατί η κάθε λέξη στη Κύρια Μνήμη συνδέεται με μια ξεχωριστή διεύθυνση!

## Slide 24: Κύρια Μνήμη
ΚΥΡΙΑ ΜΝΗΜΗ
  Η Κύρια Μνήμη διαιρείται σε θέσεις μνήμης.
  Κάθε μια θέση μνήμης μπορεί να αποθηκεύσει μια Λέξη. Δηλαδή μια εντολή του προγράμματος ή κάποια δεδομένα, μεταφρασμένα σε γλώσσα μηχανής  ένα σύνολο δυαδικών ψηφίων)
  Όλες οι λέξεις της Κύριας Μνήμης αποτελούνται από μια ακολουθία μπιτ ίδιου μήκους (8, 16, 32, ή και 64 μπιτ).
  Κάθε λέξη έχει μια Μοναδική Διεύθυνση.
  Οι Διευθύνσεις επιτρέπουν την άμεση Ανάγνωση και Εγγραφή μεμονωμένων λέξεων.
00101101 01001111
11010101 01101011
10110101 01011000
000000 10011010
01011110 10101100
10011100 11111111
01101100 10101101
10010010 01010110
000
001
010
011
100
101
110
111
Λέξεις
Διεύθυνση

## Slide 25: Κύρια Μνήμη: Ανάγνωση
Κατά την Ανάγνωση μιας λέξης:
    Η ΚΜΕ αποστέλλει στην Κύρια Μνήμη:
      Τον κωδικό της πράξης της Ανάγνωσης (Α)
      Τη Διεύθυνση της λέξης (011) που θέλει να διαβάσει
    Η Κύρια Μνήμη:
      Επιστρέφει στην ΚΜΕ τα μπιτ της λέξης.
00101101 01001111
11010101 01101011
10110101 01011000
000000 10011010
01011110 10101100
10011100 11111111
01101100 10101101
10010010 01010110
000
001
010
011
100
101
110
111
10000000 10011010
Α
011

## Slide 26: Κύρια Μνήμη: Εγγραφή
Κατά την Εγγραφή μιας λέξης:
Η ΚΜΕ αποστέλλει στην Κύρια Μνήμη:
      Τον κωδικό της πράξης της Εγγραφής (Ε),
      Τη Διεύθυνση της λέξης (101) όπου θέλει να γράψει, και
      Τα μπιτ που θέλει να γράψει.
      Η Κύρια Μνήμη
      Εκτελεί την αλλαγή.
00101101 01001111
11010101 01101011
10110101 01011000
000000 10011010
01011110 10101100
10011100 11111111
01101100 10101101
10010010 01010110
000
001
010
011
100
101
110
111
Ε
101
11111111 00000000
11111111 00000000

## Slide 27: Κύρια Μνήμη: Χωρητικότητα
Ερώτηση: Αν η Κύρια Μνήμη αποτελείται από 64 λέξεις των 16 μπιτ η κάθε μία, πόσα μπάιτ είναι το συνολικό της μέγεθος;
Θυμηθείτε: 1 μπαιτ = 8 μπιτ Άρα 16 μπιτ = 2 μπαιτ (16/8)
Απάντηση: 64 λέξεις
16 μπιτ/λέξη  2 μπάιτ/λέξη
άρα συνολικά: 128 μπάιτ

## Slide 28: Κύρια Μνήμη: Χωρητικότητα
Ερώτηση: Αν η Κύρια Μνήμη έχει λέξεις των 16 μπιτ και διευθύνσεις των 8 μπιτ, πόσα μπάιτ είναι το συνολικό της μέγεθος;
Θυμηθείτε: Με 8 μπιτ πόσες διαφορετικές τιμές (άρα στην περίπτωση αυτή διαφορετικές διευθύνσεις) μπορούμε να αναπαραστήσουμε?
Hint1: Σε κάθε διεύθυνση μπορεί να αποθηκευτεί μόνο μια Λέξη!
Hint2: Άρα Αριθμός Λέξεων = Αριθμός διαφορετικών διευθύνσεων.
Hint3: Μέγεθος Μνήμης = Αριθμός Λέξεων x Μήκος Λέξεων (σε μπιτ ή μπαιτ).
Απάντηση: Διευθύνσεις των 8 μπιτ  256 Διευθύνσεις
256 Διευθύνσεις  256 Λέξεις (28)
16 μπιτ/λέξη  2 μπάιτ/λέξη
‘Αρα συνολικά: 512 μπάιτ

## Slide 29: Κύρια Μνήμη: Χωρητικότητα
Μονάδα χωρητικότητας της μνήμης είναι το μπάιτ. Στα πολλαπλάσιά του αναφερόμαστε με τα προθήματα kilo-, mega-, κλπ., που όμως εδώ έχουν διαφορετικό νόημα:
Η βάση για τις δυνάμεις είναι το 2, όχι το 10.
Οι εκθέτες αυξάνουν κατά 10, όχι κατά 3.
μονάδα | πλήθος μπάιτ | προσέγγιση
1 kilobyte (KB) | 210=1.024 | 103
1 megabyte (MB) | 220=1.048.576 | 106
1 gigabyte (GB) | 230=1.073.741.824 | 109
1 terabyte (TB) | 240 | 1012
1 petabyte (PB) | 250 | 1015
1 exabyte (EB) | 260 | 1018

## Slide 30: Κύρια Μνήμη: Χωρητικότητα
Ερώτηση: Αν η Κύρια Μνήμη έχει μέγεθος 64 ΚΒ και λέξεις των 8 μπιτ, πόσα μπιτ χρειάζεται κάθε διεύθυνση;
Hint: Πρέπει πρώτα να βρούμε πόσες Λέξεις περιέχονται στην Μνήμη. Μετά θα βρούμε πόσα μπιτ χρειαζόμαστε για να αναπαραστήσουμε ίσο αριθμό από διαφορετικές διευθύνσεις!
Απάντηση: Μέγεθος 64 ΚΒ  26x210 = 216 μπάιτ
8 μπιτ/λέξη  1 μπάιτ/λέξη
άρα : 216 λέξεις
άρα: 16 μπιτ
(ώστε η κάθε λέξη να μπορεί να έχει την δική της διεύθυνση)
Μέγεθος Μνήμης = Αριθμός Λέξεων x Μήκος Λέξεων (σε μπιτ ή μπαιτ).

## Slide 31: Κύρια Μνήμη: Χωρητικότητα
Ερώτηση: Αν η Κύρια Μνήμη έχει μέγεθος 4 ΜΒ και λέξεις των 32 μπιτ, πόσα μπιτ χρειάζεται κάθε διεύθυνση;
Απάντηση: μέγεθος 4 ΜΒ  22x220 = 222 μπάιτ
32 μπιτ/λέξη  22 μπάιτ/λέξη
άρα : 220 λέξεις
άρα: 20 μπιτ
(ώστε η κάθε λέξη να μπορεί να έχει την δική της διεύθυνση)
Μέγεθος Μνήμης = Αριθμός Λέξεων x Μήκος Λέξεων (σε μπιτ ή μπαιτ).

## Slide 32: Ερωτήσεις;

## Slide 33: ΚΜΕ & Κύρια Μνήμη
Κύρια Μνήμη
Κεντρική
Μονάδα
Επεξεργασίας
Συσκευές
Εξόδου
Συσκευές
Εισόδου
Συσκευές
Δευτερεύουσας
Μνήμης

## Slide 34: Σύνδεση ΚΜΕ – Κύριας Μνήμης
10011011
Πώς ακριβώς συνδέονται η ΚΜΕ και η Κύρια Μνήμη μεταξύ τους;
Θυμηθείτε τι πρέπει να μπορούν να ανταλλάζουν:
Τον Κωδικό της πράξης (ανάγνωση ή εγγραφή (Α/Ε))
Την Διεύθυνση της λέξης στην Κύρια Μνήμη (που θα αναγνωσθεί ή θα εγγραφεί)
Την Λέξη (που αναγνώσθηκε ή που πρέπει να εγγραφεί)
Κύρια Μνήμη
Α/Ε
101
Κεντρική
Μονάδα
Επεξεργασίας
1
2
3

## Slide 35: Σύνδεση ΚΜΕ – Κύριας Μνήμης
10011011
101
Α/Ε
Πώς ακριβώς συνδέονται η ΚΜΕ και η Κύρια Μνήμη μεταξύ τους;
Την ανταλλαγή αυτών των μηνυμάτων εκτελούν αντιστοίχως οι εξής τρείς ομάδες καλωδίων (κάθε καλώδιο μεταφέρει 1 μπιτ):
ο Δίαυλος Ελέγχου (Control Bus),
ο Δίαυλος Διευθύνσεων (Address Bus), και
ο Δίαυλος Δεδομένων (Data Bus).
Κύρια Μνήμη
Κεντρική
Μονάδα
Επεξεργασίας

## Slide 36: Σύνδεση: Δίαυλος Δεδομένων
Ερώτηση: Πόσα καλώδια αποτελούν τον Δίαυλο Δεδομένων;
Απάντηση: Όσα μπιτ περιέχει η κάθε λέξη της Κύριας Μνήμης.
(Ώστε ο δίαυλος να μεταφέρει όλα τα μπιτ μιας λέξης ταυτόχρονα.)
Π.χ.: Αν κάθε λέξη της Κύριας Μνήμης έχει 16 μπιτ, ο Δίαυλος Δεδομένων περιέχει 16 καλώδια.
Κύρια Μνήμη
Κεντρική
Μονάδα
Επεξεργασίας

## Slide 37: Σύνδεση: Δίαυλος Διευθύνσεων
Ερώτηση: Πόσα καλώδια αποτελούν τον Δίαυλο Διευθύνσεων;
Απάντηση: Όσα μπιτ περιέχει κάθε διεύθυνση της Κύριας Μνήμης.
(Ώστε ο δίαυλος να μπορεί να μεταφέρει όλα τα μπιτ μιας διεύθυνσης ταυτόχρονα.)
Π.χ.: Αν κάθε διεύθυνση έχει 32 μπιτ, ο Δίαυλος Διευθύνσεων περιέχει 32 καλώδια.
Κύρια Μνήμη
Κεντρική
Μονάδα
Επεξεργασίας

## Slide 38: Σύνδεση: Δίαυλος Ελέγχου
Ερώτηση: Πόσα καλώδια αποτελούν τον Δίαυλο Ελέγχου;
Απάντηση: 1.
(Ένα καλώδιο είναι αρκετό για να μεταφέρει 1 μπιτ που δηλώνει αν η πράξη είναι Ανάγνωση/Εγγραφή: π.χ. 0=Ανάγνωση, 1=Εγγραφή)
Γενικότερα, αν η Κύρια Μνήμη επιτρέπει N πράξεις (αντί για μόνο 2), τότε χρειάζονται log2N καλώδια.
Κύρια Μνήμη
Κεντρική
Μονάδα
Επεξεργασίας

## Slide 39: Σύνδεση: Σχέση με Χωρητικότητα
Ερώτηση: Αν η Κύρια Μνήμη έχει μέγεθος 4 ΜΒ και ο Δίαυλος Δεδομένων έχει 32 καλώδια, πόσα καλώδια έχει ο δίαυλος διευθύνσεων;
Απάντηση: Πόσα καλώδια στον δίαυλο δεδομένων = πόσα μπιτ σε κάθε λέξη μνήμης --- άρα 32 μπιτ/λέξη.
Πόσα καλώδια στον Δίαυλο Διευθύνσεων = πόσα μπιτ σε κάθε διεύθυνση --- άρα θέλουμε το μήκος διευθύνσεων.
Άρα: το πρόβλημα είναι ακριβώς αυτό της διαφάνειας 30.

## Slide 40: Κύρια Μνήμη: Χωρητικότητα
Ερώτηση: Αν η Κύρια Μνήμη έχει μέγεθος 4 ΜΒ και λέξεις των 32 μπιτ, πόσα μπιτ χρειάζεται κάθε διεύθυνση;
Απάντηση: μέγεθος 4 ΜΒ  22x220 = 222 μπάιτ
32 μπιτ/λέξη  22 μπάιτ/λέξη
άρα : 220 λέξεις
άρα: 20 μπιτ
(ώστε η κάθε λέξη να μπορεί να έχει την δική της διεύθυνση)
Μέγεθος Μνήμης = Αριθμός Λέξεων x Μήκος Λέξεων (σε μπιτ ή μπαιτ).

## Slide 41: Ο Κύκλος Μηχανής
ΜΕ
ΑΛΜ
Για να εκτελέσουν ένα πρόγραμμα, η ΚΜΕ και η Κύρια Μνήμη επαναλαμβάνουν διαρκώς τον λεγόμενο Κύκλο Μηχανής (machine cycle), δηλαδή τα εξής δύο στάδια:
«Φέρε»: η επόμενη προς εκτέλεση εντολή (όπως υποδεικνύει ο Μετρητής Προγράμματος (PC)) μεταφέρεται από τη Κύρια Μνήμη στην Μονάδα Ελέγχου (στον Καταχωρητή Εντολής).
«Εκτέλεσε»: η Μονάδα Ελέγχου στέλνει τα σήματα που απαιτούνται (στην Κύρια Μνήμη, την ΑΛΜ, τις Συσκευές Ε/Ε) για την εκτέλεση αυτής της εντολής.
ADD R1 R3 R2
0010
IR
PC
?
R1
R2
R3
R1 R3
+
R2
Κύρια Μνήμη

## Slide 42: Ο Κύκλος Μηχανής: Παράδειγμα
Θεωρήστε το πρόγραμμα:
LOAD 200 R1
LOAD 201 R2
ADD R1 R2 R3
STORE 202 R3
Έστω ότι το πρόγραμμα αυτό (κωδικοποιημένο δυαδικά) περιέχεται στη μνήμη στις θέσεις με διευθύνσεις 70-73.
41
ΑΛΜ
R1
R2
R3
ΜΕ
70
IR
PC
70
71
72
73
199
200
201
202
LOAD 200 R1 | 
LOAD 201 R2 | +14
ADD R1 R2 R3 | -10
STORE 202 R3 | 

## Slide 43: Ο Κύκλος Μηχανής: Παράδειγμα
Η σημασία των εντολών είναι:
Αντέγραψε τη θέση 200 στον R1 (70)
Αντέγραψε τη θέση 201 στον R2 (71)
Αντέγραψε το R1+R2 στον R3 (72)
Αντέγραψε τον R3 στη θέση 202 (73)
Άρα τι ζητάει ουσιαστικά αυτό το πρόγραμμα;
Να γράψουμε στη θέση 202 το άθροισμα των αριθμών από τις θέσεις 200 και 201.
Ας δούμε πώς η ΚΜΕ και η Κύρια Μνήμη θα συνεργαστούν για να εκτελέσουν αυτό το πρόγραμμα!
ΑΛΜ
R1
R2
R3
ΜΕ
70
IR
PC
70
71
72
73
199
200
201
202
LOAD 200 R1 | 
LOAD 201 R2 | +14
ADD R1 R2 R3 | -10
STORE 202 R3 | 

## Slide 44: Ο Κύκλος Μηχανής: Παράδειγμα
70
71
72
73
199
200
201
202
ΑΛΜ
+14
R1
R2
R3
ΜΕ
LOAD 200 R1
70
IR
PC
Πρώτος κύκλος:
Η ΜΕ ζητάει από τη Μνήμη τη θέση 70 για τον IR.
Η Μνήμη απαντάει, και το περιεχόμενο φθάνει στον IR.
Η ΜΕ ερμηνεύει τον IR. Ζητάει από τη Μνήμη τη θέση 200 για τον R1.
Η Μνήμη απαντάει και το περιεχόμενο φθάνει στον R1.
Η ΜΕ αυξάνει τον PC κατά 1.
71
LOAD 200 R1 | 
LOAD 201 R2 | +14
ADD R1 R2 R3 | -10
STORE 202 R3 | 

## Slide 45: Ο Κύκλος Μηχανής: Παράδειγμα
Δεύτερος κύκλος:
Η ΜΕ ζητάει από τη Μνήμη τη θέση 71 για τον IR.
Η Μνήμη απαντάει, και το περιεχόμενο φθάνει στον IR.
Η ΜΕ ερμηνεύει τον IR. Ζητάει από τη Μνήμη τη θέση 201 για τον R2.
Η Μνήμη απαντάει και το περιεχόμενο φθάνει στον R2.
Η ΜΕ αυξάνει τον PC κατά 1.
70
71
72
73
199
200
201
202
ΑΛΜ
+14
-10
R1
R2
R3
ΜΕ
LOAD 200 R1
71
72
IR
PC
LOAD 201 R2
LOAD 200 R1 | 
LOAD 201 R2 | +14
ADD R1 R2 R3 | -10
STORE 202 R3 | 

## Slide 46: Ο Κύκλος Μηχανής: Παράδειγμα
Τρίτος κύκλος:
Η ΜΕ ζητάει από τη Μνήμη τη θέση 72 για τον IR.
Η Μνήμη απαντάει, και το περιεχόμενο φθάνει στον IR.
Η ΜΕ ερμηνεύει τον IR. Ζητάει από τη ΑΛΜ να προσθέσει τους R1, R2 και να βάλει το αποτέλεσμα στον R3.
Η ΑΛΜ εκτελεί την πράξη και βάζει το άθροισμα στον R3.
Η ΜΕ αυξάνει τον PC κατά 1.
70
71
72
73
199
200
201
202
ΑΛΜ
+14
-10
+4
R1
R2
R3
ΜΕ
LOAD 201 R2
ADD R1 R2 R3
72
73
IR
PC
R1 R2
+
R3
LOAD 200 R1 | 
LOAD 201 R2 | +14
ADD R1 R2 R3 | -10
STORE 202 R3 | 

## Slide 47: Ο Κύκλος Μηχανής: Παράδειγμα
LOAD 200 R1 | 
LOAD 201 R2 | +14
ADD R1 R2 R3 | -10
STORE 202 R3 | 
70
71
72
73
199
200
201
202
ΑΛΜ
+14
-10
+4
R1
R2
R3
ΜΕ
ADD R1 R2 R3
STORE 202 R3
73
74
IR
PC
Τέταρτος κύκλος:
Η ΜΕ ζητάει από τη Μνήμη τη θέση 73 για τον IR.
Η Μνήμη απαντάει, και το περιεχόμενο φθάνει στον IR.
Η ΜΕ ερμηνεύει τον IR. Ζητάει από τη Μνήμη να αντιγράψει τον R3 στη θέση 202.
Η Μνήμη κάνει την αντιγραφή.
Η ΜΕ αυξάνει τον PC κατά 1.
ξανά;
+4

## Slide 48: Κύρια Μνήμη: RAM και ROM
  Η Κύρια Μνήμη αναφέρεται και ως RAM (Random-Access Memory, Μνήμη Τυχαίας Προσπέλασης), γιατί επιτρέπει να προσπελάζουμε τις λέξεις της με οποιαδήποτε σειρά.
  Αυτό γιατί η κάθε λέξη στη Κύρια Μνήμη συνδέεται με μια ξεχωριστή διεύθυνση!  Στη Δευτερεύουσα Μνήμη (Π.χ., Στον Σκληρό Δίσκο) αυτό δεν ισχύει.
  Λέμε επίσης ότι είναι πτητική, γιατί τα περιεχόμενά της χάνονται όταν διακοπεί το ρεύμα.
  Επομένως η RAM χρησιμεύει μόνο για την προσωρινή αποθήκευση εντολών και δεδομένων, όσο υφίσταται η επεξεργασία.  Την μόνιμη αποθήκευση εξυπηρετεί η Δευτερεύουσα Μνήμη

## Slide 49: Κύρια Μνήμη: RAM και ROM
  Όμως δεν είναι δυνατόν να είναι πτητική όλη η Κύρια Μνήμη. Σε κάποιο τμήμα της πρέπει οπωσδήποτε να είναι μη πτητική. Σε ποιο;
  Στο τμήμα που περιέχει τις εντολές και τα δεδομένα που είναι απαραίτητα για την έναρξη του Η/Υ!!!
  Σε αυτό το τμήμα, τα περιεχόμενα είναι μονίμως όπως ορίστηκαν από τον κατασκευαστή και ο Η/Υ χρειάζεται μόνο να τα διαβάζει, όχι να τα τροποποιεί.
  Έτσι, το συγκεκριμένο τμήμα της Κύριας Μνήμης αποκαλείται ROM (Read-Only Memory, Μνήμη Μόνο Ανάγνωσης).

## Slide 50: Κύρια Μνήμη: RAM και ROM - Σύνοψη
  Η Κύρια Μνήμη είναι όλη Τυχαίας Προσπέλασης και παντού Αναγνώσιμη.
  Ένα τμήμα της είναι Πτητικό, ένα άλλο όχι. Επιπλέον, το Μη Πτητικό τμήμα ΔΕΝ επιτρέπει Εγγραφές.
  Συχνά, λέγοντας RAM εννοούμε (καταχρηστικά) μόνο το Πτητικό τμήμα. Όμως η ROM είναι, φυσικά, και αυτή RAM.
Πτητική!
Εγγραφής/Ανάγνωσης!
Τυχαίας Προσπέλασης!
Μη Πτητική!
Μόνο Ανάγνωσης!
Τυχαίας Προσπέλασης!
κύρια μνήμη
«RAM»
ROM

## Slide 51: Ερωτήσεις;

## Slide 52: Κρυφή Μνήμη
Μέχρι στιγμής οι χώροι αποθή-κευσης που είδαμε είναι οι εξής:
Οι Καταχωρητές:
  Ταχύτητα: Πάρα πολύ μεγάλη
  Χώρος: Πολύ μικρός
ΑΛΜ
R1
R2
R3
ΜΕ
IR
PC
Κύρια Μνήμη
Η Κύρια Μνήμη:
Ταχύτητα: Μεγάλη
Χώρος: Μεγάλος

## Slide 53: Κρυφή Μνήμη
Συχνά προστίθεται και ένα ενδιάμεσο επίπεδο:
Οι Καταχωρητές:
  Ταχύτητα: Πάρα πολύ μεγάλη
  Χώρος: Πολύ μικρός
ΑΛΜ
ΜΕ
Κύρια Μνήμη
Η Κύρια Μνήμη:
Ταχύτητα: Μεγάλη
Χώρος: Μεγάλος
Η Κρυφή Μνήμη:
Ταχύτητα: Πολύ μεγάλη
Χώρος: Μικρός
Κρυφή Μνήμη

## Slide 54: Κρυφή Μνήμη
Η Κρυφή Μνήμη (Cache Memory) μεσολαβεί μεταξύ ΚΜΕ και Κύριας Μνήμης.
Είναι Ταχύτερη της Κύριας Μνήμης, αλλά βραδύτερη των Καταχωρητών.
Ανά πάσα στιγμή περιέχει αντίγραφα θέσεων της Κύριας Μνήμης.
Η Κύρια Μνήμη προσπελάζεται μόνο όποτε η ζητούμενη θέση δεν βρίσκεται ήδη στην Κρυφή.
ΑΛΜ
ΜΕ
Κύρια
Κρυφή

## Slide 55: Κρυφή Μνήμη: Ανάγνωση
Κατά την Ανάγνωση μιας λέξης:
Η ΚΜΕ πρώτα αναζητάει τη Λέξη στην Κρυφή Μνήμη, όχι στην Κύρια.
Αν η Λέξη υπάρχει ήδη στην Κρυφή Μνήμη, επιστρέφεται.
Αν όχι τότε……
ΑΛΜ
ΜΕ
Κύρια
Κρυφή

## Slide 56: Κρυφή Μνήμη: Ανάγνωση
Κατά την Ανάγνωση μιας λέξης:
Η ΚΜΕ πρώτα αναζητάει τη Λέξη στην Κρυφή Μνήμη, όχι στην Κύρια.
Αν η Λέξη υπάρχει ήδη στην Κρυφή Μνήμη, επιστρέφεται.
Αν όχι τότε..….
Ζητείται από την Κύρια Μνήμη.
Η Κύρια Μνήμη την επιστρέφει.
Κάποια Λέξη της Κρυφής Μνήμης αντικαθίσταται από την νέα.
Η νέα Λέξη επιστρέφεται.
ΑΛΜ
ΜΕ
Κύρια
Κρυφή

## Slide 57: Κρυφή Μνήμη: Εγγραφή
Κατά την Εγγραφή Λέξης, η διαδικασία είναι ελαφρώς πιο περίπλοκη.
Όμως η βασική ιδέα είναι η ίδια:
Η Κύρια Μνήμη πρέπει να προσπελάζεται μόνο εφόσον είναι απολύτως απαραίτητο!!!
ΑΛΜ
ΜΕ
Κύρια
Κρυφή

## Slide 58: Δευτερεύουσα Μνήμη
Κύρια Μνήμη
Κεντρική
Μονάδα
Επεξεργασίας
Συσκευές
Εξόδου
Συσκευές
Εισόδου
Συσκευές
Δευτερεύουσας
Μνήμης

## Slide 59: Δευτερεύουσα Μνήμη
Η Κύρια Μνήμη είναι περιορισμένη και πτητική (στο εγγράψιμο τμήμα της).
Επομένως είναι σημαντικό να υπάρχουν και άλλες συσκευές αποθήκευσης, όπου εντολές και δεδομένα να μπορούν να διατηρούνται όσο ο υπολογιστής δεν λειτουργεί ή όσο αυτά δεν υφίστανται επεξεργασία.
Λέμε ότι οι συσκευές αυτές συνιστούν τη Δευτερεύουσα ή Βοηθητική Μνήμη (Secondary/Auxiliary Memory).
  Κάποιες από αυτές εγκαθίστανται στον Η/Υ κατά την αρχική του συναρμολόγηση.
  Άλλες μπορούν να εγκαθίστανται και να απεγκαθίστανται αργότερα κατά βούληση.

## Slide 60: Δευτερεύουσα Μνήμη
Μαγνητικά Μέσα Αποθήκευσης

## Slide 61: Δευτερεύουσα Μνήμη
Οπτικά Μέσα Αποθήκευσης

## Slide 62: Δευτερεύουσα Μνήμη
Ηλεκτρονικά Μέσα Αποθήκευσης

## Slide 63: Δευτερεύουσα Μνήμη: Μαγνητικές Ταινίες
Στην Μαγνητική Ταινία (magnetic tape) τα μπιτ αναπαρίστανται πάνω σε Μαγνητικό Υλικό που καλύπτει την επιφάνεια μιας Πλαστικής Ταινίας.
Για την προσπέλαση ενός σημείου της επιφάνειας, η ταινία περιστρέφεται μέχρι το ζητούμενο σημείο να βρεθεί κάτω από την (σταθερή) κεφαλή Εγγραφής/Ανάγνωσης.

## Slide 64: Δευτερεύουσα Μνήμη: Μαγνητικές Ταινίες
  Η Ταινία χωρίζεται σε 9 τροχιές (Τracks). Σε κάθε Τροχιά, κάθε θέση αναπαριστά 1 μπιτ.
  Κάθε Κατακόρυφη ομάδα έχει 9 θέσεις για μπιτ:
  8 θέσεις αναπαριστούν τα 8 μπιτ του μπάιτ, και
  Η 9η αναπαριστά ένα μπιτ ισοτιμίας.
  (Δηλαδή ένα μπιτ που είναι 0 ή 1 έτσι ώστε η ομάδα να έχει συνολικά περιττό πλήθος από 1. Έτσι, αν ένα εκ των 9 μπιτ αντιγραφεί λάθος, το καταλαβαίνουμε.)

## Slide 65: Δευτερεύουσα Μνήμη: Μαγνητικές Ταινίες
Ερώτηση: Στο παρακάτω απόκομμα μαγνητικής ταινίας, κάποια μπάιτ έχουν αντιγραφεί λάθος. Ποια;
Απάντηση:
Κάθε στήλη με άρτιο (ζυγό) πλήθος από 1 περιέχει σφάλμα. Διότι: Ξέρουμε ότι το μπιτ ισοτιμίας είχε επιλέξει την τιμή του έτσι ώστε το πλήθος των 1 στη στήλη να γίνει περιττό. Όμως τώρα το πλήθος των 1 είναι άρτιο. Άρα πρέπει να μεσολάβησε κάποιο σφάλμα.
= 0
= 1

## Slide 66: Δευτερεύουσα Μνήμη: Μαγνητικές Ταινίες
Η μαγνητική ταινία ήταν η πρώτη συσκευή μαζικής βοηθητικής αποθήκευσης.
Βασικό Μειονέκτημα: η Μικρή Ταχύτητα Ανάκτησης των δεδομένων, λόγω της σειριακής προσπέλασής τους (πριν προσπελάσουμε ένα μπάιτ, πρέπει να διατρέξουμε όλα τα προηγούμενα).
Βασικό Πλεονέκτημα: το Μικρό Κόστος.
Μπορεί να χρησιμοποιηθεί κυρίως για την αποθήκευση αντίγραφων εφεδρικών αρχείων (backup files).

## Slide 67: Δευτερεύουσα Μνήμη: Μαγνητικός Δίσκος
Στον Μαγνητικό Δίσκο (Magnetic Disk) η αρχή λειτουργίας είναι παρόμοια με αυτή των Μαγνητικών Ταινιών.
Τώρα το μαγνητικό υλικό καλύπτει έναν δίσκο. Και η προσπέλαση ενός σημείου της επιφάνειας απαιτεί:
Να περιστραφεί ο δίσκος, αλλά και
Να μετατοπιστεί η κεφαλή.

## Slide 68: Δευτερεύουσα Μνήμη: Σκληρός Δίσκος
Ένας Σκληρός Δίσκος (Hard Disk) περιέχει πολλούς Μαγνητικούς Δίσκους (Επιφάνειες), τον έναν επάνω στον άλλον.

## Slide 69: Δευτερεύουσα Μνήμη: Σκληρός Δίσκος
Τομέας
Τροχιά
Κύλινδρος
Κάθε Μαγνητικός Δίσκος διαιρείται σε Τροχιές (Tracks) και κάθε τροχιά σε Τομείς (Sectors).
Κάθε ομάδα αντίστοιχων Τροχιών από διαφορετικούς μαγνητικούς δίσκους λέγεται Κύλινδρος (Cylinder).
Η μικρότερη ομάδα από μπιτ που μπορεί να προσπελάζεται ανά πάσα στιγμή είναι ο Τομέας (512 bytes).
Τομέας
Τροχιά
Κύλινδρος

## Slide 70: Δευτερεύουσα Μνήμη: Σκληρός Δίσκος
Ερώτηση: Σκληρός Δίσκος έχει 8 επιφάνειες, 1024 Κυλίνδρους, 64 τομείς ανά Τροχιά, και 512 μπάιτ ανά τομέα. Ποια είναι η χωρητικότητά του;
Απάντηση: 512 μπάιτ/τομέα  29 μπάιτ/τομέα
64 τομείς/τροχιά  26 τομείς/τροχιά
1024 κύλινδροι  210 τροχιές/επιφάνεια
225 μπάιτ/επιφάνεια
8 επιφάνειες  23 επιφάνειες
228 μπάιτ = 256 MB

## Slide 71: Δευτερεύουσα Μνήμη: Οπτικά Μέσα Αποθήκευσης
Στον Οπτικό δίσκο (Optical Disk) τα μπιτ αναπαριστώνται μέσω των εσοχών και εξοχών της επιφάνειας του δίσκου. Οι εσοχές και εξοχές αυτές δημιουργούνται κατά την εγγραφή των μπίτς στον οπτικό δίσκο
Η κεφαλή Ανάγνωσης εκπέμπει δέσμη λέιζερ και ανιχνεύει τις διαφορές στην ανακλασμένη ακτίνα. Ανάλογα με το πώς ανακλάται η ακτίνα αποκωδικοποιείται σαν μπιτ 1 ή 0.
CD (compact disk), CD-ROM, CD-R (recordable), CD-RW (rewritable), DVD (digital versatile disk), DVD-ROM, DVD-R, DVD-RW,…

## Slide 72: Συσκευές Εισόδου και Εξόδου
Κύρια Μνήμη
Κεντρική
Μονάδα
Επεξεργασίας
Συσκευές
Εξόδου
Συσκευές
Εισόδου
Συσκευές
Δευτερεύουσας
Μνήμης

## Slide 73: Συσκευές Εισόδου
πληκτρολόγιο
χειριστήριο
(joystick)
ποντίκι
ιχνόσφαιρα
(trackball)
πίνακας ψηφιοποίησης
(graphics tablet)
οθόνη αφής
(touch screen)
μικρόφωνο
κάμερα
(webcam)
σαρωτής
(scanner)
αναγνώστης
ραβδοκώδικα
(barcode reader)
αναγνώστης
καρτών
(card reader)

## Slide 74: Πώς Λειτουργεί το Ποντίκι;

## Slide 75: Πώς Λειτουργεί το Ποντίκι;
Χρησιμοποιεί ψηφιακή τεχνολογία επεξεργασίας εικόνας.
Λειτουργεί ως εξής:
Μέσω ενός LED, διαχέεται το φως στην επιφάνεια κάτω από το ποντίκι
Μέσω μιας μικροκάμερας, καταγράφει, ας πούμε, 1500 φωτογραφίες το δευτερόλεπτο της επιφάνειας που φέγγει το LED
Ένας μικροεπεξεργαστής, συγκρίνει όλες αυτές τις φωτογραφίες
Αν εντοπίσει διαφορές σε κάποιες εικόνες, είναι ικανός να καταλάβει βάσει των διαφορών αυτών, προς τα που κινήσαμε το ποντίκι μας και με τι ταχύτητα! Την ταχύτητα την εντοπίζει από τη διαφορετικότητα διαδοχικών εικόνων.
Αφού εντοπίσει τις διαφορές και καταλάβει προς τα που κινήσαμε και με τι ταχύτητα, στέλνει τις ακριβείς συντεταγμένες και την ταχύτητα στον υπολογιστή μας και εν συνεχεία αυτός κινεί αντίστοιχα τον κέρσορα.

## Slide 76: Πώς Λειτουργεί το Ποντίκι;
Tο πρώτο ποντίκι.
Eφεύρεση
του 1968
από τον
D. Engelbart.
Παρόμοιες
αρχές διέπουν
τη λειτουργία
και άλλων
καταδεικτικών
συσκευών
(ιχνόσφαιρα,
οπτικό ποντίκι,
χειριστήριο,
οθόνη αφής,
κ.λπ.).

## Slide 77: Συσκευές Εξόδου
οθόνη
εκτυπωτής
ηχεία
προβολικό
(projector)
σχεδιαστικό
(plotter)
synthesizer

## Slide 78: Οθόνες: Βασικές Κατηγορίες
  Καθοδικών Ακτίνων (Cathod Ray Tube, CRT)
    Παλαιότερη τεχνολογία
    Μεγάλο μέγεθος - βάρος
    Μεγάλη κατανάλωση ενέργειας
  Υγρών Κρυστάλλων (Liquid Crystal Display (LCD) και Διόδου Εκπομπής Φωτός (Light Emitting Diode (LED))
    Αναβαθμισμένη ποιότητα εικόνας
    Μικρό μέγεθος - βάρος
    Μικρή κατανάλωση ενέργειας

## Slide 79: Οθόνες: Βασικά Χαρακτηριστικά
  Διάσταση. Το μήκος της διαγωνίου, σε ίντσες: 15”, 17 ” κ.λ.π. Μεγάλη διάσταση  ξεκούραστη εικόνα.
  Ανάλυση. Το πλήθος των πίξελ: 640x480, 800x600, κ.λ.π. Μεγάλη ανάλυση  ευκρινής εικόνα.
  Απόσταση κουκκίδων (pixel-pitch). Η απόσταση μεταξύ γειτονικών κουκκίδων: 0,24mm, 0,20mm, κ.λπ. Μικρή απόσταση  ευκρινής εικόνα.
  Συχνότητα ανανέωσης. Πόσο συχνά ξαναπροβάλλεται η εικόνα: 72 Hz, 96 Hz, κ.λπ. Μεγάλη συχνότητα  ξεκούραστη και ευκρινής εικόνα.
  Βάθος χρώματος. Πόσα μπιτ/πίξελ: 16, 24, κ.λπ. Μεγάλο βάθος  πολλά διαφορετικά χρώματα  Καλύτερη ποιότητα εικόνας.
  Ένταση της ακτινοβολίας. Πόσο ισχυρή η ακτινοβολία. Υπάρχουν διάφορα πρότυπα: MPRII, TCO, ELF&VLF κλπ.

## Slide 80: Εκτυπωτές: Βασικές Κατηγορίες
Κρουστικοί (dot-matrix):
  Παλιά τεχνολογία, σαν της γραφομηχανής. Μελανοταινία μεταξύ κινούμενης κεφαλής και χαρτιού. Η κεφαλή είναι πίνακας ακίδων. Χαμηλό κόστος, χαμηλή ποιότητα.
Έκχυσης μελάνης (inkjet):
  Νεότερη τεχνολογία. Σταγόνες μελάνης ψεκάζονται προς το χαρτί από κινούμενη κεφαλή. Καλή ποιότητα, φθηνή αγορά, ακριβή συντήρηση.
Laser:
  Τεχνολογία παρόμοια με των φωτοτυπικών, με χρήση laser στο στάδιο της έκθεσης. Υψηλή ποιότητα, μεγάλη ταχύτητα, ακριβή αγορά, φθηνότερη εκτύπωση ανά σελίδα.

## Slide 81: Ερωτήσεις;